## Slide 1: Генерация СВЧ полей
Сибгатуллин Булат

## Slide 2: Сверхвысокочастотные волны
Диапазон с длиной волны от 1м до 100 мкм (от 300 мГц до 3000 Гц).
В СВЧ диапазоне работа традиционных электро-вакуумных генераторов и усилителей с сеточным управлением значительно ухудшается.
Практическая соизмеримость характерного периода колебаний с временем пролета электронов в межэлектродном пространстве делает генерацию невозможной.

## Slide 3: Магнетрон
Вакуумный СВЧ прибор.
За счет постоянного напряжения между катодом и анодом возникают скрещенные статические эктрическое и магнитное поля.
Электроны в таких скрещенных полях движутся с определенной средней скоростью по замкнутым круговым орбитам.
Если эта скорость равна средней скорости СВЧ-волны, то СВЧ-поле тормозит электроны и их энергия переходит в энергию СВЧ поля.
Также существуют: дематрон, амплитрон, митрон и карматрон.

## Slide 4: Клистроны

## Slide 5: Твердотельные СВЧ-приборы
Представлены полупроводниковыми диодами, ЛПД и диодом Ганна.
У Диода Ганна N-образная ВАХ.
Если внешнее постоянное электрическое поле превышает некоторое пороговое значение, средняя плотность тока начинает падать.
Флуктуации токов при этом приводят к образованию электрического домена, поле внутри которого значительно превосходит пороговое.
Попадая в область дрейфа, домен вызовет увеличение (резкий всплеск) тока, поле превысит пороговое и ток скачком уменьшится, после чего процесс повторится с характерной частотой СВЧ.

## Slide 6: Распространение волн в волнововдах